## Slide 1: Sistemas Lineales Dinámicos S1-2024 Capítulo 1: Introducción Clase 2
Prof. Danny Luarte
dannyluarte@udec.cl

## Slide 2: En la clase de hoy
1.3 Clasificación de Sistemas y Modelos
1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
J. Espinoza, D. Sbarbaro, “Sistemas Lineales Dinámicos”, http://www2.udec.cl/jose.espinoza/SLD/543214_SLD_Apuntes.pdf

## Slide 3: Repaso: 1.1 Proceso y Sistema
Ejercicio: Considere el sistema de un levitador magnético, el cual tiene por objetivo sostener una bola de acero a una distancia desde el suelo.
Identifique los parámetros, entradas, perturbaciones, salidas y variables de estado del sistema.

## Slide 4: Repaso: 1.1 Proceso y Sistema
Parte eléctrica del sistema:
Parte mecánica del sistema:

## Slide 5: 1.3 Clasificación de Sistemas y Modelos
Lineal y no-lineal:
Sistemas lineales: Sistemas que cumplen con el principio de superposición (aditividad) y homogeneidad.
Sistemas no lineales: Sistemas que no cumplen con el principio de superposición (aditividad) u homogeneidad.

## Slide 6: 1.3 Clasificación de Sistemas y Modelos
Continuos y discretos:
Sistemas continuos: Sistemas cuyas variables independientes (tiempo) son continuas.
Sistemas discretos: Sistemas cuyas variables independientes son discretas.

## Slide 7: 1.3 Clasificación de Sistemas y Modelos
Estáticos y dinámicos:
Sistemas estáticos: Sistemas en los que las entradas son fijas y no producen una variación temporal en las variables del sistema.
Sistemas dinámicos: Sistemas que están en evolución temporal luego de provocarse un cambio en las condiciones de operación.

## Slide 8: 1.3 Clasificación de Sistemas y Modelos
Causales y no-causales:
Sistemas causales: Sistemas cuya salida solo es consecuencia del valor actual y pasados de la entrada.
Sistemas no causales: Sistemas cuya salida es consecuencia de valores futuros de la entrada.

## Slide 9: 1.3 Clasificación de Sistemas y Modelos
Tiempo invariante y variante:
Sistemas tiempo invariante (LTI): Sistemas cuyos parámetros no cambian sus valores en el tiempo.
Sistemas tiempo variante: Sistemas cuyos parámetros cambian sus valores en el tiempo.

## Slide 10: 1.3 Clasificación de Sistemas y Modelos
Parámetros concentrados y distribuidos:
Sistemas de parámetros concentrados: Sistemas cuyos parámetros son independientes de su ubicación espacial.
Sistemas de parámetros distribuidos: Sistemas cuyos parámetros dependen de su ubicación espacial.

## Slide 11: 1.3 Clasificación de Sistemas y Modelos
Ejercicio: Indique si el sistema descrito por:
es (i) lineal y/o (ii) causal, y/o (iii) variante en el tiempo.

## Slide 12: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
Modelos fenomenológicos: se obtienen mediante la aplicación de leyes que rigen los fenómenos de interés en el proceso.
Modelos empíricos: son los que se determinan de la observación directa de los resultados de excitar un proceso con entradas conocidas, y posterior correlación de la información obtenida.

## Slide 13: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
Obtención de modelos fenomenológicos usando la primera ley de la termodinámica (conservación de la energía en sistemas cerrados):
: variación en la energía interna del sistema.
: calor transferido al sistema.
: trabajo realizado por el sistema.

## Slide 14: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
: vector de variables de estado (acumuladores de energía l.i.)
: vector de primeras derivadas de las variables de estado
: vector de variables de entrada
: vector de perturbaciones
: vector de variables de salida (según objetivos)
Ecuaciones de estado:
: matrices de parámetros

## Slide 15: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
¿Por qué esta representación en ecuaciones de estado?
Es numéricamente eficiente (usa solo primeras derivadas).
Permite analizar la dinámica y estabilidad interna de sistemas.
Es posible de usar para analizar sistemas con múltiples entradas/salidas/perturbaciones.
Es la base para el análisis de sistemas de control.
Extensible a sistemas no lineales y variantes en el tiempo.

## Slide 16: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
Ej: Ecuaciones de estado en circuito RLC

## Slide 17: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
Ej: Ecuaciones de estado en circuito RLC

## Slide 18: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
Ej: Ecuaciones de estado en circuito RLC
Salida(s) de acuerdo a objetivos propios

## Slide 19: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
Ej: Ecuaciones de estado en circuito RLC
Salida(s) de acuerdo a objetivos propios

## Slide 20: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas

## Slide 21: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas

## Slide 22: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas

## Slide 23: 1.4 Principios Básicos de Modelación de Sistemas
Ejercicio: Para el sistema descrito por la siguiente ecuación diferencial:
Encuentre la representación en espacio de estados para el sistema con entrada u(t) y salida y(t). Pista: definir la variable

## Slide 24: Sistemas Lineales Dinámicos S1-2024 Capítulo 1: Introducción Clase 2
Prof. Danny Luarte
dannyluarte@udec.cl