## Slide 1: Magnetic Fields
Permanent magnets
A magnet has two poles, a north pole and a south pole
No Magnetic monopole available in nature.

## Slide 2: The magnetic forces
Like poles repel each other, and unlike poles attract.

## Slide 3: The magnetic field
A magnetic field exists in the region around a magnet. The magnetic field is a vector that has both magnitude and direction.
The direction of the magnetic field at any point in space is the direction indicated by the north pole of a small compass needle placed at that point.

## Slide 4
Definición y propiedades de un campo magnético
+q
F
B
v
q
F
F
B
F = qvBsenq
v
v
Notes: 4

## Slide 5
+q
B
v
q
-q
B
v
q
Regla de la mano derecha
Carga positiva
Carga negativa
F
F
Notes: 5

## Slide 6
Unidades en el SI:
(gauss)
El Gauss es la unidad en el c.g.s
N s
C m
N
A m
=
=
1T
(tesla)
B saliendo
B entrando

## Slide 7
1. Un electrón que se mueve
en un campo magnético
Datos:
F
v
Incógnita:
B
= ?
x
y
F
v
B
B
está en la dirección
de eje z positiva
z
EJEMPLOS

## Slide 8
2.- Fuerza mínima y máxima sobre un electrón
que ingresa a un campo magnético constante.
Datos:
Voltaje para acelerar
la carga : 2400 V
B = 1,7 T
Incógnita:
Fmax = ?
Fmin = ?
B
v
q
Fmin = 0 para q = 0
Fmax =
= 8 x 10-12 N
Para q = 90o

## Slide 9
Calcule el producto vectorial entre los vectores y

## Slide 10
Otra forma de evaluar el producto vectorial es:

## Slide 11
FUERZA EJERCIDA POR UN CAMPO MAGNÉTICO
Ejercicio
  El campo magnético en un punto de la superficie de la Tierra tiene un valor de 0.6 G y está dirigido hacia abajo y hacia el norte, formando un ángulo de 70° aproximadamente con la horizontal. Un protón de carga q = 1.6 x 10 C se mueve horizontalmente en dirección norte con velocidad v = 10 m/s. Calcular la fuerza magnética sobre el protón (a) utilizando F = qvB senq y (b) expresando v y B en función de los vectores i, j y k
-19
7

## Slide 12
Fuerza sobre un alambre recto con corriente I
l
I
B

## Slide 13
B
F
I
ds

## Slide 14
B
a
b
l’
I
ds
EJEMPLOS
1.- Fuerza sobre una
corriente dentro de un
campo constante B
Datos:
I, l’ , B
Incógnita:
F = ?

## Slide 15
CARGA PUNTUAL EN UN CAMPO MAGNÉTICO
F = ma = m
v
r
2
qvB = m
v
r
2
r =
mv
qB
T =
v
2pr
T =
qB
2pm
f =
qB
2pm

## Slide 16
9.1 Ley de Biot-Savart
Campo magnético creado por cargas puntuales en movimiento
Campo magnético creado por un elemento de corriente
Ley de Biot-Savart
Autores Mar Artigao Castillo, Manuel Sánchez Martínez
Dpto de Física Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Albacete (UCLM)

## Slide 17
Constantes de proporcionalidad
km = 10-7 N/A2
mo = 4p·10-7 T m/A
Permeabilidad del vacío
La fuente de campo eléctrico es la carga puntual (q), mientras que, para el campo magnético, es la carga móvil (qv) o un elemento de corriente ( ).
Autores Mar Artigao Castillo, Manuel Sánchez Martínez
Dpto de Física Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Albacete (UCLM)

## Slide 18
Líneas de campo magnético de una espira de corriente circular
Autores Mar Artigao Castillo, Manuel Sánchez Martínez
Dpto de Física Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Albacete (UCLM)

## Slide 19
Campo magnético creado por una corriente rectilínea
L
Autores Mar Artigao Castillo, Manuel Sánchez Martínez
Dpto de Física Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Albacete (UCLM)

## Slide 20
Casos particulares
En este caso
En este caso
Autores Mar Artigao Castillo, Manuel Sánchez Martínez
Dpto de Física Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Albacete (UCLM)
Campo magnético en un punto de la mediatriz
Campo magnético creado por una corriente infinita

## Slide 21
Cálculo de campos magnéticos debidos a segmentos semiinfinitos
Expresión general
I
Caso I
2
I
Caso II
2= 0
Caso III
I
2
Autores Mar Artigao Castillo, Manuel Sánchez Martínez
Dpto de Física Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Albacete (UCLM)

## Slide 22
9.4 Ley de Ampère
La ley de Ampère, relaciona la componente tangencial del campo magnético, alrededor de una curva cerrada C, con la corriente Ic que atraviesa dicha curva.
C: cualquier curva cerrada
Ejemplo 1: Campo magnético creado por un hilo infinitamente largo y rectilíneo por el que circula una corriente.
Si la curva es una circunferencia
Autores Mar Artigao Castillo, Manuel Sánchez Martínez
Dpto de Física Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Albacete (UCLM)

## Slide 23
9.3 Fuerza entre corrientes paralelas
Tomando el sistema de referencia habitual
Veamos cuál es la fuerza que ejerce una corriente sobre la otra
Iguales y de sentido contrario
Autores Mar Artigao Castillo, Manuel Sánchez Martínez
Dpto de Física Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Albacete (UCLM)

## Slide 24
Conclusión
Dos corrientes paralelas por las que circula una corriente se atraerán si las corrientes circulan en el mismo sentido, mientras que si las corrientes circulan en sentidos opuestos se repelen.
Definición de amperio
Un amperio es la intensidad de corriente que, circulando en el mismo sentido por dos conductores paralelos muy largos separados por un metro (R=1 m), producen una fuerza atractiva mutua de 2·10-7 N por cada metro de conductor.
Autores Mar Artigao Castillo, Manuel Sánchez Martínez
Dpto de Física Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Albacete (UCLM)

## Slide 25: Campo Magnético de un Solenoide

## Slide 26: Magnetic Field Inside a Long Straight Wire with Current
Because the current is evenly distributed over the cross-section of the wire, it must be cylindrically symmetric.
So we again draw a circular Amperian loop around the axis, of radius r < R.
The enclosed current is less than the total current, because some is outside the Amperian loop. The amount enclosed is
so
inside a straight wire
r
R
~1/r
~r
B

## Slide 27: Solenoids
We saw earlier that a complete loop of wire has a magnetic field at its center:
We can make the field stronger by simply adding more loops. A many turn coil of wire with current is called a solenoid.
We can use Ampere’s Law to calculate B inside the solenoid.
The field near the wires is still circular, but farther away the fields blend into a nearly constant field down the axis.

## Slide 28: Solenoids
The actual field looks more like this:
Approximate that the field is constant inside and zero outside (just like capacitor).
Characterize the windings in terms of number of turns per unit length, n. Each turn carries current i, so total current over length h is inh.
Compare with electric field in a capacitor.
Like a capacitor, the field is uniform inside (except near the ends), but the direction of the field is different.
only section that has non-zero contribution
ideal solenoid

## Slide 29: Otra representación

## Slide 30
Ejemplo 2: Campo magnético creado por un toroide.
Como curva de integración tomamos una circunferencia de radio r centrada en el toroide. Como B es constante en todo el círculo:
Para a < r < b
Ic = NI
Casos
particulares
No existe corriente a través del circulo de radio r.
Si (b-a)<< radio medio
es uniforme en el interior.
La corriente que entra es igual a la que sale.

## Slide 31: INDUCCIÓN
En torno 1830, Faraday en Inglaterra y J. Henry en U.S.A., descubrieron de forma independiente, que un campo magnético induce una corriente en un conductor, siempre que el campo magnético sea variable.
Experimento 2
Variación de
corriente  inducción
Experimento 1
Notes: 31

## Slide 32: LEY DE FARADAY-LENZ
La fuerza electromotriz inducida en un circuito, es directamente proporcional a la rapidez con que varía el flujo magnético a través del circuito y de sentido contrario.
r
B
I
N
S
v
v
I
r
v
Notes: 32

## Slide 33
Un flujo variable produce una fem inducida en una espira. Como esta fem es el trabajo realizado por unidad de carga, esta fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico inducido por el flujo variable. La integral de línea de este campo eléctrico alrededor de un circuito completo será el trabajo realizado por unidad de carga, que coincide con la fem del circuito.
La corriente inducida posee un sentido tal, que tiende a oponerse a la causa que la produce.
I crece
I decrece
B

## Slide 34: Fuerza electromotriz debida al movimiento.
Supongamos una varilla conductora que se desliza a lo largo de dos conductores que están unidos a una resistencia. El flujo magnético varía porque el área que encierra el circuito también lo hace.
I
Como
El módulo de la fem inducida será
Fem de movimiento es toda fem inducida por el movimiento relativo de un campo magnético y un segmento de corriente.

## Slide 35
¿Cuál es el efecto de la aparición de esta corriente inducida?
El campo magnético ejerce una fuerza magnética sobre la varilla que se opone al movimiento
I
El resultado es que si impulsamos la varilla con una cierta velocidad hacia la derecha y luego se deja en libertad, la fuerza magnética que aparece sobre la varilla tiende a frenarla hasta detenerla. Para mantener la velocidad constante de la varilla, un agente externo debe ejercer una fuerza igual y opuesta a la fuerza magnética.

## Slide 36
Otra forma: Fem de movimiento para un circuito abierto (Varilla aislada)
La fem se induce en una barra o en un alambre conductor que se mueve en el seno de un campo magnético incluso cuando el circuito está abierto y no existe corriente.
Equilibrio
La diferencia de potencial a través de la barra será

## Slide 37: Fuerza electromotriz debida la variación de B.
I
B
Campo magnético variable con el tiempo B=B0.t que forma un ángulo  con la normal a la espira
Como:


## Slide 38: Transformador
N1
N2
V1~
V2~

## Slide 39
TRANSFORMADOR
R
V1

## Slide 40
I1
I2
V2
V1
P1 = P2
I1V1 = I2V2
(ideal)

## Slide 41: Lectura por inducción
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
I
I
t

## Slide 42: Fuerza sobre una barra móvil
(t) = BS = Bx = Bvt
R
x

dS
I
B
r
F
r
v
Notes: 42

## Slide 43: Barra lanzada con velocidad inicial
R
vdt

dS
I
r
B
r
v
r
F
r r r
F = ilB
m
r
v0

## Slide 44: Inducción en una barra con movimiento circular
C
O
A
L
r
B

a
S

## Slide 45
INDUCTANCIA DE UN SOLENOIDE

## Slide 46
Problema 4
Espectrómetro de masas

## Slide 47
Voltaje Hall
Efecto Hall

## Slide 48
Ejercicios
I
a
b
c
1.- Espira rectangular que se encuentra cerca de un
conductor rectilíneo que transporta una corriente I
Datos:
a,b,c, I
Incógnita:
f = ?
r
dr

## Slide 49
2.- Espira rectangular que se mueve con velocidad
v hacía un conductor rectilíneo que transporta una
corriente I
I
a
b
c
v
Datos:
a,b,c,I,v
Incógnita:
e = ?

## Slide 50
FEM en un conductor en movimiento
l
v
E
B

## Slide 51
l
v
E
B
q
v
Fm
Fe
Si la barra se detiene: v=0, entonces desparece la fuerza magnética Fm, como consecuencia la Fe mueve a las cargas positivas hacia abajo y desaparece la diferencia de potencial

## Slide 52
FEM de movimiento
Ben
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
R
l
x
I
Fm
u
Fap

## Slide 53
w
l
Datos:
B, l, w
Incógnita:
fem = ?
B
r
dr
1.-Barra que gira en un campo magnético a
velocidad angular constante
v = w r
q
Fm=qvB
Fe=qE
E = dV/dr = wrB
Fm=qwrB
+
+
-
-

## Slide 54
x
Fm
Ben
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
R
l
I
u
2.- Barra lineal en movimiento dentro de un
campo magnético constante
Datos:
m, B, l,vo,R
Incógnita:
v = ?
con